## Slide 1
Adjustment dan Maintenance Unit Pemancar
JAKARTA
Diklat rri
https://mbc.rri.go.id/
RRI
29 Oct 2025
JANUAR ILHAM. M.Kom

## Slide 2
  Mengubah sinyal audio atau video menjadi sinyal radio frekuensi (RF)
  Modulasi sinyal untuk transmisi yang efisien dan jangkauan luas
  Osilator menghasilkan frekuensi pembawa stabil untuk transmisi
  Modulator menggabungkan sinyal audio/video dengan frekuensi pembawa
  Amplifier memperkuat sinyal RF agar mencapai jarak yang diinginkan
  Antena memancarkan sinyal RF ke udara untuk penerimaan nirkabel
  Pemahaman transmitter penting untuk kualitas sinyal dan kehandalan jaringan
Memahami Fungsi dan Komponen Transmitter Radio
29 Oct 2025
RRI

## Slide 3
Tipe Transmitter Utama di Telekomunikas
Memahami fungsi dan keunggulan tiap jenis transmitter untuk berbagai kebutuhan siaran
AM (Amplitude Modulation): Digunakan untuk siaran radio jarak jauh dengan cakupan luas.
AM
FM (Frequency Modulation): Menawarkan kualitas audio lebih baik untuk siaran lokal dan regional.
FM
ATSC (Advanced Television Systems Committee): Transmitter digital untuk penyebaran siaran televisi dengan kualitas tinggi dan efisiensi spektrum.
ATSC
29 Oct 2025
RRI

## Slide 4
Komponen Utama Transmitter Broadcast
Osilator Frekuensi Tinggi
Berfungsi sebagai sumber sinyal frekuensi tinggi yang menjadi dasar transmisi.
AMPLIFIER DAYA
Meningkatkan kekuatan sinyal frekuensi radio (RF) untuk jangkauan optimal.
Modulator
Menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa untuk modulasi.
Antena dan Perangkat Pendukung
Memancarkan sinyal RF ke udara untuk penerimaan oleh perangkat penerima. Termasuk power supply, sistem pendingin, dan kontrol monitor untuk stabilitas
RRI
29 Oct 2025

## Slide 5
Cara Kerja Transmitter RF dalam Sistem Penyiaran
Proses modulasi hingga pemancaran gelombang elektromagnetik untuk kualitas dan jangkauan optimal
Modulasi Sinyal
Sinyal audio/video diubah menjadi gelombang elektromagnetik dengan memodulasi informasi pada gelombang pembawa berfrekuensi tinggi.
Sinyal diperkuat dipancarkan oleh antena sebagai gelombang elektromagnetik untuk diterima oleh penerima akhir.
Pemancaran melalui Antena
RRI
29 Oct 2025
Penguatan Sinyal
Sinyal yang sudah termodulasi diperkuat menggunakan amplifier agar mampu menjangkau jarak yang diinginkan.
Demodulasi Penerima
Penerima mengembalikan sinyal asli dengan proses demodulasi, memastikan informasi dapat diterima dengan kualitas sesuai standar penyiaran.

## Slide 6
Pertimbangan Teknikal Kritis untuk Transmitter
Berikut Persyaratan yang Harus Terpenuhi
  Pastikan jangkauan sinyal yang luas dan stabil untuk cakupan optimal
  Pertahankan kualitas pemancaran untuk sinyal jernih dan minim gangguan
  Kelola interferensi spektrum untuk menjaga performa dan kompatibilitas sinyal
  Sistem pendingin memadai penting untuk menjaga suhu operasional ideal
  Kepatuhan pada regulasi frekuensi dan standar transmisi sangat wajib
  Integrasi teknologi digital dan IP-based tingkatkan fleksibilitas dan performa
RRI
29 Oct 2025

## Slide 7
Atasi Tantangan Kritis Pengoperasian Transmitter
RRI
29 Oct 2025
  Distorsi sinyal yang mengganggu kualitas siaran harus diatasi secara tepat
  Overheating di perangkat transmitter diatasi dengan penggunaan proteksi termal
  Gangguan elektromagnetik dikurangi menggunakan filter interferensi khusus
  Pemeliharaan sistem yang kompleks dijadwalkan secara berkala untuk mencegah kerusakan
  Optimalisasi konfigurasi dan pelatihan teknisi berperan penting untuk mengurangi downtime
  Penerapan monitoring otomatis membantu menjaga kualitas penyiaran secara konsisten.

## Slide 8
Adjustment antena
RRI, 29 Oct 2025
29 Oct 2025
RRI

## Slide 9
Pengecekan Kabel Coaxial
  Pastikan tidak ada hubungan singkat antara Outer luar dan Inner inti kabel menggunakan multimeter
  Periksa kondisi fisik kabel untuk mendeteksi isolasi rusak atau sobekan
  Kabel coaxial merupakan jalur utama sinyal dari pemancar ke antena, sehingga layak pakai harus dipastikan
  Hasil pengukuran menunjukkan kabel masih layak dengan isolasi baik tanpa kontak listrik
  Pengukuran Outer dengan Outer menunjukan nilai
  Pengukuran Outer dengan Inner tidak menunjukan nilai
RRI
29 Oct 2025

## Slide 10
01
Pengecekan nilai SWR dilakukan menggunakan Rig Expert dan MFJ SWR Analyzer untuk memastikan kesesuaian antena dengan pemancar dan impedansi saluran transmisi
02
Nilai SWR tinggi menunjukkan adanya mismatch yang menyebabkan refleksi sinyal berlebih, menurunkan efisiensi pemancar dan berisiko merusak perangkat transmisi.
03
Identifikasi nilai SWR tidak ideal sangat penting agar pengaturan ATU dapat dioptimalkan untuk menjaga stabilitas transmisi dan kualitas sinyal.
04
Pengecekan rutin SWR mendukung performa transmitter agar transmisi berjalan efisien dan aman.
05
Hasil pengecekan nilai SWR dengan Rig Expert sangat tinggi yang berarti ada ketidaksesuaian antara antena, pemancar dan impedansi saluran transmisi sehingga perlu dilakukan perbaikan pada ATU
Metode dan Dampak Nilai Standing Wave Ratio pada Kinerja Pemancar
06
Melakukan Meger Coaxial

## Slide 11
Pengecekan dan pengukuran koneksi antara Loading Coil (LC) dengan Antenna
  Pengecekan, cleaning dan pengukuran pada koneksi antara antena, connector dan LC sebagai salah satu indikasi penyebab nilai SWR yang tidak bagus
  Setting LC dan penggantian Capasitor (C)
  Lakukan Percobaan penggantian dengan nilai C yang bervariasi
  Ukur nilai SWR dan impedansi untuk mendeteksi hambatan yang tidak sesuai dan memastikan performa sistem optimal
  Perawatan rutin pada koneksi menjaga stabilitas performa transmisi dan menghindari gangguan operasional siaran

## Slide 12
Lakukan pembersihan pada sambungan untuk menghilangkan kotoran dan korosi yang dapat mempengaruhi kualitas sinya
Pengencangan dan pemeliharaan koneksi merupakan praktik penting untuk kelangsungan fungsi pemancar
Melakukan Peremajaan koneksi dengan baut, klem baru Pengisolasian dengan Silicon, dikarenakan koneksi dari ATU ke Antena terisi air

## Slide 13
Melakukan Tightening dengan Mensolder koneksi Coax to ATU, koneksi Ke L dan Ground

## Slide 14
Test Pada Low Power 250 W Reflected 0

## Slide 15
Test Pada Medium Power 500 W Reflected 0

## Slide 16
Test Pada Medium Power 800 W Reflected 0

## Slide 19
CONCLUSION
Pada saat Install dan Setting jalur distribusi untuk Pemancar MW perlu dilakukan:
  Pengecekan Coaxial Koneksi Input Output ATU
  Pengecekan nilai C
  Pengecekan Tightening baut adjust pada Ground L dan C
  Relokasi kabel coaxial dengan pemasangan tray di tiang untuk melindungi fisik
  Lakukan pengecekan rutin kabel coaxial untuk memastikan kualitas transmisi tetap optimal

## Slide 20
Penggantian Tabung Pemancar
RRI, 29 Oct 2025
29 Oct 2025
RRI

## Slide 29
M5VJ20000TE10NS

## Slide 30
Prosedur Penggantian Tabung Pemancar
  Matikan Pemancar dan Nonaktifkan perangkat dan terapkan Lockout-Tagout untuk keamanan
  Tunggu hingga Tabung Dingin Biarkan tabung dingin selama 10–20 menit bahkan lebih
  Discharge Tegangan Tinggi Gunakan probe atau resistor bleeder untuk membuang tegangan tinggi.
  Buka Cover dan Verifikasi Interlock Pastikan fungsi interlock aman sebelum membuka cover pemancar
  Lepaskan koneksi sircuit anoda/plate
  Lepaskan koneksi sirip pendingin tube
  Lepaskan koneksi Katoda/Filament di socket tube
  Lepaskan Tabung Lama Catat orientasi dan posisi pin sebelum melepas tabung lama, perlu ke hati-hatian pada langkah ini agar tidak terjadi keruskan pada socket dan capasitor tuning
  Bersihkan Soket dan Konektor Hilangkan kotoran dan oksidasi untuk koneksi optimal
  Ukur tegangan filament pada posisi switch stand dengan menaikkan power tegangan
  Off kan power tegangan lalu masukkanTube RF pada socketnya
  Mulailah memasang Kembali koneksi Filament, anoda/plate dan pastikan juga sircuit udara sudah terpasang secara benar sehingga aliran udara pendingin mengalir optimal.
  Tutup Cover dengan Pastikan cover terpasang aman

## Slide 31
Pengaturan Pendinginan, Bias, dan Matching Tabung Setelah Penggantian
Panduan teknis untuk memastikan stabilitas dan performa tabung pemancar RVR pasca penggantian
Pendinginan
Periksa blower dan jalur udara agar bebas hambatan untuk sirkulasi optimal. Bersihkan filter udara secara berkala guna menjaga performa pendinginan.
Penyetelan Bias
Setel bias arus sesuai panduan manual RVR untuk kestabilan operasi. Ukur arus idle tabung, pastikan stabil tanpa fluktuasi agar mencegah kerusakan.
Matching/Tuning
Lakukan Pemanasan Filament di mana filament di hidupkan pada tegangan no-minal untuk waktu tertentu atau minimal 2 jam
Verifikasi
Monitor suhu tabung, arus, dan tegangan HV selama power-up bertahap. Pastikan seluruh parameter sesuai standar operasi aman agar stabilitas terjaga.
Penyesesuaian (Tuning), setelah pemanasan maka perlu di tuning impedansi karakteristik input/output dan loading input/output dengan daya dorong yang kecil terlebih dahulu dengan memantau arus anoda, arus kisi/grid dan suhu dan Naikkan dayanya, sesuai powernya

## Slide 35
Terima kasih!
JANUAR ILHAM. M.Kom